|  | mob in Service |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подключение компьютер - телевизор через DVI-i - D-SUB - SCART RGB, используя Power Strip 3.8 – International. Это описание моих последовательных действий по пути к достижению успешного результата с акцентами на проблемных участках и ссылками на необходимую на каждом этапе информацию, без которой невозможно обойтись в плане понимания своих действий. Для экономии вашего трафика нет фото. Всё есть в ссылках. И, естественно, автор не несет никакой ответственности за неудачи и испорченное оборудование. Думайте и понимайте прежде, чем делать. Использовался набор: Видеокарта ATI RADEON X1300PRO - переходник DVI-i - D-SUB - SCART RGB (1, 2)- телевизор SONY KV 29 FQ 75 D. Обратить внимание на наличие в DVI-i разъёме RGB контактов необходимых для использования в переходнике DVI-i - D-SUB.---- SCART. Windows XP Professional SP2 Rus. Инсталлирован Power Strip 3.8 – International Коротко об изготовлении соединительного кабеля D-SUB - SCART RGB. Если лень ходить по указанным мною выше ссылкам (1, 2), констатирую кратко. Сигналы D-SUB папа перёд Направление SCART папа перёд Значение Комментарий использования Кабель 15 pin highdensity D-SUB male connector 21 pin SCART male connector Red - красный 1 15 75 Ом Обязательно FTP кр Green – зелёный 2 11 75 Ом Обязательно FTP зел Blue - синий 3 7 75 Ом Обязательно FTP син Red общий 6 13 0 Ом Хотя бы один Но желательно каждый FTP кр-бел Green общий 7 9 0 Ом Хотя бы один Но желательно каждый FTP зел-бел Blue общий 8 5 0 Ом Хотя бы один Но желательно каждый FTP син-бел 16:9 AV режим включение 9 (+5v) 8(через1 кОм) + 5 вольт +12 volt Если желаете Blanking - RGB включение 9 (+5v) 16 (через 100 ом+5v, 150 ом+12v) + 5 вольт +12 volt Обязательно ТЛФ Blanking Ground-RGB включение общий 5 (Общий) 18 0 Ом Хотя бы один Но желательно каждый Composite sync общий 10 17 0 Ом Хотя бы один Но желательно каждый FTP Кор-бел Composite sync 13 20 75 Ом Обязательно FTP кор Корпус экран Корпус (экран кабеля) 21 корпус 0 Ом Желательно FTP-экран Для перестраховки: найти в инструкции к телевизору указание о наличии на разъёме SCART входа RGB, или найти в настройках телевизора настройку параметров входа RGB, или измерить наличие сопротивления 75 Ом на всех четырёх соответствующих контактах SCART относительно общего. Обратить внимание на наличие в DVI-i разъёме RGB контактов необходимых для использования в переходнике DVI-i - D-SUB.---- SCART. В DVI-i именно буковка “ i “ в маркировке в данном случае должна указывать на их наличие в изделии – видеокарте. 29 pin DVI female connector at the computer C1 ANALOG RED - красный C2 ANALOG GREEN - зелёный C3 ANALOG BLUE - синий C4 ANALOG HORZ SYNC – композитная синхронизация C5 ANALOG GROUND - общий Но они могут быть не подключены схематически, поэтому убедитесь визуально. Для перестраховки: найти в описании видеокарты указание о наличии на DVI-i разъёме сигналов для использования D-SUB переходника (наличие переходника), измерить наличие сопротивления 75 Ом на всех соответствующих контактах DVI-i разъёма относительно общего на видеокарте при выключенном из розетки компьютере и мониторе. Или вытащить из компьютера видеокарту и рассматривать и мерить. (Для электронщиков осциллограф не поможет – при отсутствии подключенных устройств видеокарта отключает сигналы, на выходе 0 вольт.) Вам необходимо подготовить разъём D-SUB (папа), SCART (папа), экранированную витую пару 10 жил (если нет то 8 FTP сетевой кабель + 2 телефонный провод), DVI-i - D-SUB переходник, паяльник. Изготовить кабель по таблице. Внимание! Следует раз и навсегда усвоить: Соединять видео кабелем подключенные к розетке компьютер или монитор и TV категорически запрещается! Особенности конструкции БП компьютера и монитора дают на корпус половину напряжения в розетке 220 Вольт / 2=110 вольт. Компьютер и монитор, как правило, подключены к простой электрической розетке, а не "Евро" с заземляющим контактом, а зачастую и заземляющий контакт в "Евро" розетке не контачит. В то же время, телевизор обычно подключен к коллективной антенне здания, т.е. является заземлённым, через оплётку антенного кабеля. Вот и имеем 110 Вольт между ТВ и ПК для неприятностей. Рекомендую соединять отдельным многожильным проводом, метал корпуса телевизора и компьютера (на болт). Также это поможет избежать возникновения помех на изображении, причина которых в протекании тока между компьютером и телевизором по экрану кабеля, и он вместо экранирования сам генерирует наводки на сигнальный провод. Выключаем ТВ, антенну, компьютер ПК, монитор из розеток (или соединяем отдельным многожильным проводом метал корпуса ТВ и ПК качественно на болт), вставляем переходник DVI-i - D-SUB - SCART RGB кабель в разъёмы ТВ и ПК, всё включаем. Последовательность действий для настройки Power Strip без особых мучений. Желательно выбрать фоновый рисунок для рабочего стола больших размеров (при маленьких невозможно в Power Strip применить некоторые доступные разрешения вывода фонового рисунка рабочего стола на ТВ) я взял 4270х3203. Расширить рабочий стол на второй монитор. Режим "Клона" недоступен вследствие разной поляризации сигнала синхронизации ТВ и монитора. Если в телевизоре выбран соответствующий AV вход с RGB и включен режим RGB - на экране появится изображение или полосы. Белый экран (растр) ТВ без изображения будет при правильно настроенной синхронизации в Power Strip и отключенном режиме RGB в ТВ, отсутствие напряжения для включения на 16-ой ножке SCART RGB. Информативное отступление пока можно не читать: Тех. Инфо.: телевизоры обычно поддерживают стандарт ТВ сигнала .- Теле/Видео система - В системах PAL и SECAM два чередующихся с частотой 50 Гц поля формируют 25 полных видеокадров в секунду с чересстрочной разверткой, размер изображения пропорции 4/3 составляет 768 / 576 точек (пикселей), каждый кадр содержит 576 активных строк информации, между кадровый интервал 49 строк, полное число строк кадра есть 576+49=625. в NTSC при 30 видеокадрах в секунду размер изображения равен 640 / 480 точек, каждый кадр содержит 480 активных строк информации, полное число строк кадра есть 480+45=525. В системах цифровой записи видео DVD, DV используется соотношение PAL\SECAM 720х576точек (пикселей), стандарт чересстрочного ТВ 625 строк(15,625кГц=25х625) 50 полей (полукадров) 25 кадров(25Гц), NTSC 720х480точек (пикселей), стандарт чересстрочного ТВ 525 строк(15,750кГц=30х525) 60 полей (полукадров) 30 кадров(30Гц). Синхронизация - композитная синхронизация - смесь (на один штырь) импульсов для катушек горизонтальной и вертикальной развёртки ТВ Положительные (+) -всплеск синхроимпульса вверх, стандарт ТВ. Горизонтальная геометрия - частота строк15,625-стандарт чересстрочного ТВ 625 строк 50 полей (полукадров) 25 кадров Активно 800 -количество пикселей, в которое вместили (вписали) изображение Перед.гаш 28 -справа от изображения добавляет вверх (уменьшает вниз) чёрное поле (пустые пиксели) Длит.синх 140 -длина синхроимпульса (если мал трудно ТВ схватить)(развёртка по строкам начинается справа на лево) Задн.гаш 134 -слева от изображения добавляет вверх (уменьшает вниз) чёрное поле (пустые пиксели) Всего 1102 -сумма всех предыдущих величин Вертикальная геометрия - частота кадров 25 -стандарт чересстрочного ТВ 25 кадров 50 полей (полукадров) Активно 600строк - результат вычитания из 625 строк - стандарт чересстрочного ТВ 625 строк 50 полей (полукадров) 25 кадров Перед.гаш 2строк -для формирования формы импульса Гашение отображения в режиме обратного хода кадровой развёртки Длит.синх 2строк -для формирования формы импульса Гашение отображения в режиме обратного хода кадровой развёртки Задн.гаш 29строк -для формирования формы импульса Гашение отображения в режиме обратного хода кадровой развёртки Всего 625строк - 625 строк - стандарт чересстрочного ТВ 625 строк 50 полей (полукадров) 25 кадров Иногда необходимо - в Catalyst Control Center настройки Видео Avivo - Задайте соотношение сторон видео: !!! "Как в видеоисточнике"!!! если "Увеличить на весь экран" будет невозможно настроить пропорции - верх или низ сильно не влезают. В PowerStip-Профили дисплея – Настроить - вверху стрелкой второй - Дополнительные параметры - Другие разрешения - Пользователь. Будет пустое окно в которое добавляете свои придуманные разрешения установленные в правой части окна (новое разрешение). по вертикали разрешение не более 600 для 625 строк, не более 500 для 525 строк ТВ стандарта. В общем, не более 600. регенерация 25 для 625 строк,30 для 525 строк. В общем, не более 30. по горизонтали разрешение не менее 600 регенерация самостоятельно определится (обычно лучше 15-16) галочки: "+" Полярность "+" Композитная Чересстрочная Нажимаем "Добавить новое разрешение" В появившемся окне "Рестарт" желательно для добавления в реестр. После перезагрузки опять сюда - же В PowerStip-Профили дисплея – Настроить - вверху стрелкой второй - Дополнительные параметры - Другие разрешения - Пользователь Выбрать желаемое разрешение (нужно обратить внимание, что в списке теперь не разрешение, а имя разрешения, параметры которого можно увидеть в окне справа) Нажимаем "Добавить новое разрешение", в появившемся окне "ОК". Если видеокарта приняла разрешение, появится окно "Конфигурация дисплея была изменена. Сохранить эти изменения". Нажимаем "да". Если иначе, то разрешение вероятно не принято. Проверить это можно вернувшись в предыдущее окно "Дополнительные параметры режимов", в этом "Пользовательские разрешения" нажав "Закрыть". Для разных видео файлов и приложений доступны разные разрешения и те, которые видеокарта приняла в одном, в другом может не принять, поэтому настройку последующих производить при запущенных видео файлах или приложениях. Если разрешение принято, в окне "Дополнительные параметры режимов" будут ваши параметры, которые желательно проверить, и по необходимости подстроить рекомендую в такой последовательности галочки: v Композитная v Чересстрочная Горизонталь + Вертикаль + нажать "Применить" частота кадров: 25 v Блокир.частот Вертикальная геометрия: Задн.гаш: 20-100 строк (не менее 2 строк, иначе срыв синхронизации черный экран - увеличить выше 2 ) Всего: 625 строк Горизонтальная геометрия: Задн.гаш: 100 строк (не менее 2 строк) Длит.синх: устанавливаем от 50 до 300 не более (обычно 150) Всего: постепенно увеличиваем, в процессе хаотичные строки должны превратиться в устойчивое изображение может с некоторыми искажениями. Если не получается желательно проверить установленные ранее параметры, они имеют привычку самостоятельно изменяться. Иногда в процессе изменения параметров (вероятно вследствие их выхода за рамки приличия), видеокарта отключает вывод по кабелю RGB сигналов (как при отсутствии подключенных устройств) и остаётся только сигнал синхронизации. Заставить возобновить вывод RGB сигналов изменением параметров не удастся, придется перезагружать компьютер т.к. определение подключенных устройств происходит во время включения. (За исключением Вертикальная геометрия: Задн.гаш: 20-100 строк (не менее 2 строк, иначе срыв синхронизации черный экран - увеличить выше 2 ) ), Убираете искажения, постепенно немного изменяя один, затем следующий параметр. Если у вас что-то получилось, жмите "Применить", (пока всё не сбилось - потом не вспомнишь) рекомендую сразу - же нажать "Скопировать параметры в буфер обмена" и сохранить (вставить) в текстовый файл. Затем удавшиеся, вы сможете применить в окне "Пользовательские разрешения", "Пользователь" скопировав параметры в буфер обмена из текстового файла и применить, нажав "Вставить параметры из буфера обмена" и Нажимаем "Добавить новое разрешение". Указанным выше способом подбираем максимальное количество разрешений, запуская видео файлы с разным разрешением, и приложения. Запускаем видео файл, добиваемся его вывода на ТВ - обычно лучше получается, закрыв все окна Power Strip и снова открыв Профили дисплея - Настроить. Можно проще развернуть и восстановить в окно проигрыватель. Еще проще подождать несколько минут, Power Strip сам включит, но не всегда. Проверьте параметры в окне "Дополнительные параметры режимов", они могут измениться, или появится новое разрешение подстроить и "применить" - это Power Strip подобрал и подсказывает. Перепробовать пользовательские разрешения, выбрав наиболее подходящие для просмотра, нерабочие и ненужные возможно удалить. Выбрать в свойствах экрана - параметры мониторов такие - же, как и окончательно выбранные в Power Strip. Желая облегчить вам жизнь, предлагаю мои рабочие параметры и пояснения: -------------------------800 х 600--------------------------------------------------------------------------------------------------- PowerStrip timing parameters: 800x600=800,52,100,132,600,2,2,21,16954,568 Generic timing details for 800x600: HFP=52 HSW=100 HBP=132 kHz=16 VFP=2 VSW=2 VBP=21 Hz=25 VESA detailed timing: PClk=16,95 H.Active=800 H.Blank=284 H.Offset=36 HSW=100 V.Active=600 V.Blank=25 V.Offset=2 VSW=2 Linux modeline parameters: "800x600" 16,954 800 852 952 1084 600 602 604 625 interlace +hsync +vsync ----------------------------------- При этом важна для применения только вторая строка (с цифрами), остальные информативны для вас. После применения настроек из текста, через копировать, обратить внимание на галочки: рекомендую в такой последовательности v Композитная v Чересстрочная Горизонталь + Вертикаль + нажать "Применить" частота кадров: 25 v Блокир.частот обычно сбиваются. Для любознательных и специалистов предлагаю ещё одну настройку с пояснениями. --------------------------720х576---------------------------------------------------------------------------------------------------- PowerStrip timing parameters: 720x576=720,34,112,116,576,8,4,38,15419,568 Generic timing details for 720x576: HFP=34 HSW=112 HBP=116 kHz=16 VFP=8 VSW=4 VBP=38 Hz=25 VESA detailed timing: PClk=15,42 H.Active=720 H.Blank=262 H.Offset=18 HSW=112 V.Active=576 V.Blank=50 V.Offset=8 VSW=4 Linux modeline parameters: "720x576" 15,419 720 754 866 982 576 584 588 626 interlace +hsync +vsync ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PowerStrip timing parameters: ГорхВерт=АктивГор,Перед.гаш,Длит.синх,Задн.гаш,АктивВерт,Перед.гаш,Длит.синх,Задн.гаш,Синхросигнал,Пока неизвестно(я568-у других312) Generic timing details for 720x576: HFP=34Перед.гаш HSW=112Длит.синх HBP=116задн.гаш kHz=16част.Строк VFP=8Перед.гаш VSW=4Длит.синх VBP=38задн.гаш Hz=25Кадрвая VESA detailed timing: PClk=15,42 -синхросигнал H.Active=720 -горизонталь H.Blank=262 = HFP=34Перед.гаш + HSW=112Длит.синх + HBP=116задн.гаш H.Offset=18 HSW=112 V.Active=576 -вертикаль V.Blank=50 = VFP=8Перед.гаш + VSW=4Длит.синх + VBP=38Задн.гаш V.Offset=8 VSW=4 "720x576" 15,419(PClk=15,42 -синхросигнал ) 720(+HFP=34Перед.гаш)= 754(+HSW=112Длит.синх)= 866(+HBP=116задн.гаш)= Всего982 576(+VFP=8Перед.гаш)= 584(+VSW=4Длит.синх)= 588(+VBP=38задн.гаш)= всего626(строк в кадре) interlace(чересстрочная) +hsync +vsync ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мнение: Реальное качество картинки намного выше всех других видов аналоговых подключений т.к. качество RGB выхода видеокарты рассчитано на качественное воспроизведение на экране монитора самых мелких деталей даже при максимальном разрешении. Т.е. выше стандартов требуемых в телевидении. Использование кинескопного (ЭЛТ) телевизора или монитора позволяет более качественно передавать цвет и полутона, имеет более долгий срок службы и меньшую стоимость, чем TFT. Реальное ухудшение качества изображения по отношении к мониторным кинескопам наступает вследствие следующих факторов: Конструкция кинескопа телевизора не позволяет добиться такого сведения лучей RGB как в мониторе (мы видим в некоторых местах белую линию как три рядом идущих красной, зелёной, синей). Конструкция кинескопа телевизора имеет меньшее количество точек люминофора на единицу площади и, следовательно, более крупный их размер по отношении к монитору (красной, зелёной, синей точек на экране телевизора, на мониторе видно через увеличительное стекло - линзу). Хотя есть кинескопы с увеличенным количеством точек люминофора на единицу площади, на это рекомендую обратить внимание при приобретении телевизора т.к. даже в новых телевизорах, где заявлено наличие режима HDTV (1920Х1080) и выше, часто используются кинескопы неспособные его передать, вследствие меньшего, чем требуется количества точек люминофора на экран. В инструкции не написано, нужно смотреть глазом в упор. В большинстве телевизоров 50 герц (особо заметное на ярких участках экрана мерцание – стробоскопический эффект), используется чересстрочный режим развёртки (приводит к дрожанию тонких, величиною в две телевизионные строки горизонтальных линий т.к. воспроизводятся то верхняя её половинка, то нижняя с переменой 25 раз с секунду, а глазу это заметно). Телевизоры 100 герц устраняют стробоскопический эффект увеличивая в два раза частоту мерцаний (люминофор не успевает гаснуть). Телевизоры с прогрессивной развёрткой (а также DRS MF 100 Гц) устраняют дрожание тонких, величиною в две строки горизонтальных линий т.к. воспроизводится верхняя её половинка, и нижняя одновременно за одно поле (50 или 100 раз в секунду). Иногда на любых телевизорах возникает стробоскопический эффект изображения, мерцание (не дрожит). Это происходит обычно при отображении, например Microsoft Office Word, вследствие отображения в виде 25 картинок вместо 50 полей, а остальные 25 чёрные, через одну 1 картинка изображения, 2 картинка чёрная. Некоторые телевизоры с цифровой обработкой соображают и вместо пустой картинки 2 чёрной, отображают 1 изображение. Но, как правило, это должен делать компьютер. Но если телевизор хорошего класса, имеет незаметное с расстояния просмотра достаточное сведение и количество точек люминофора, 100 герц отображение, прогрессивную или т.п. развертку, то для просмотра на нём фильмов имеющих в основе разрешение более 768 Х 576 которое или более имеет ваш телевизор и есть необходимое условие. Монитор достигает большего разрешения, растягивая соседние точки на недостающие методом цифрового среднего вычисления, тоже наш мозг делает автоматически, глядя на экран и восполняя недостающие технические пробелы. А картинки или фотографии на телевизор естественно будет передавать со своими параметрами, ведь даже на монитор картинку 4270х3203 ужимает в установленное вами (обычно 1024Х768 100Гц) разрешение экрана. Нужно учесть, что монитор мы смотрим в упор и поэтому к нему высокие требования чёткости, а фильмы на телевизоре с дивана на противоположном краю комнаты и мониторная чёткость тогда не к чему, да и в фильмах особенно на движущихся объектах её нет, мозг обработает как нужно. При достаточно плохом качестве RGB кабеля, отсутствие экранной обмотки, изображение становится мутноватым, сказываются внешние наводки, наложенные на длину кабеля. Отсутствие волнового согласования, не распайка общих проводников, и в телевизорах, где RGB вход установлен для галочки, бывают, заметны повторы контуров неподвижных объектов. Плохой контакт в разъёмах и не припайка проводов приводит ко всем перечисленным проблемам и постоянному дёрганью и треску на изображении. Если Вы желаете разглядеть отличия качества различных подключений, используйте профессиональные испытательные таблицы. Предлагаю Тестовое Видео и его Описание на английском языке с дополнительными тестовыми таблицами. |  |
|  | mobinservice © 2007. Все права защищены |  |